1 目的

为贯彻落实国家有关突发事件应急救援与处理的法律、法规有关应急管理规定，确保压力管道检验工作的安全，防止压力管道检验检测中发生安全责任事故，及时消除各类事故隐患和事故发生后有效地避免或降低人员伤亡和财产损失，并且在第一时间充分调动各方面力量投入抢险救助工作，结合实际作业现场情况及本院质量保证体系、管理制度的要求，特制定本作业指导书。

2 适用范围

本作业指导书适用于压力管道的施工监督检验及定期检验检测的全过程。

3 人员基本要求

- 检验人员应接受和积极配合院组织的各项安全作业教育和培训。掌握本职工作所需安全作业知

识，提高安全作业技能，增强事故预防和应急情况处理能力。

- 检验人员必须严格遵守作业现场要求的各项安全作业规章制度和要求，对作业时的人身安全负责。

- 检验人员在进入作业现场前必须准备和正确佩戴、使用安全防护用品及必要的测量仪器，如安

全帽、安全带、工作服、绝缘鞋、口罩、手套、防护眼镜及照明设备、射线报警器、含氧量测定仪、可燃气体分析仪、警示标志等。

- 检验人员进入现场，必须仔细察看工作现场的安全条件和环境，对现场可能出现的危险源进行

辨识，并对辨识出的危险源均应进行风险控制，首先考虑消除危险源，其次降低危险源，最后采取必要的防止措施。

4 常见几种作业的基本要求

- 高空作业

4.1.1 高空作业区域下方必须设置安全围栏并设专人监护。在检验现场，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留。

4.1.2 高空作业严禁抛掷工器具和材料，应用棕绳绑扎传递。

4.1.3 进入检验现场必须戴好安全帽，高处作业必须系好安全带。在无封堵措施的情况下，严禁上下层同时作业。

4.1.4 在进行高空作业时，所用材料必须放置稳妥。所用工具必须随手装入工具袋，以防坠落伤人。

4.1.5 非检验人员，不得攀爬脚手架、绳索和随同吊物上下。

4.1.6 脚手架不得超负荷使用。

4.1.7 检验现场及危险作业部位均应悬挂安全标志牌和安全色标，随时提醒工作人员注意检验安全。

- 用电作业

4.2.1 电气设备及工器具应有安全检验合格证并有检验标志，经检查不合格的禁止使用。

4.2.2 电气设备要有牢固可靠的接地设施。

4.2.3 检验所需电源必须从检修电源箱接出，不得私拉乱接。

4.2.4 现场使用的电源盘接线应符合规范要求并有漏电保护器。

4.2.5 非电气持证人员禁止接线。

- 动火作业

4.3.1 检验现场应有足够的消防器材。

4.3.2 禁止在易燃易爆物品上部进行电、气焊作业。

4.3.3 凡参加检验的人员，均应服从安全生产指挥，遵守各项安全管理制度，正确使用安全防护用品。

- 其他要求

4.4.1 工作人员应穿防滑鞋，上下楼梯应抓紧扶牢。

4.4.2 雨、雪等恶劣天气禁止检验。

5 作业现场安全及应急措施

检验作业现场常见的危险源有：射线源、电接触、高处坠落、物体打击、机械伤害、中毒和窒息等。

- 射线源

5.1.1 风险分析

进入工作区辐射伤害。

5.1.2 安全措施

检验作业遇有射线源现场时，监检人员应注意查看透照区设置的各种警示标志。不得进入划定的控制区和警示区。检验人员在射线源隔离区以外作业时，应使用射线剂量仪和报警仪对现场进行必要的检测，检测结果符合安全防护要求后方可从事监检作业。

5.1.3 应急措施

立即脱离现场，进入专业医院就医。

- 电接触

5.2.1 风险分析

作业中，主要机电设备有电线、电源箱、电动工具等电设备，在接触带电设备时可能造成人员伤亡事故。

5.2.2 安全措施

委托专业电工或在专业电工的指导下接线拆线。禁止自行在不熟悉的电源上接线。接线时应将电源线两头固定，并尽量绕开行人行车路线，避免车辆和重物压在电线上。电源要进行漏电保护试验，合格方可进行工作。

5.2.3 应急措施

(1)现场人员一旦发现有人触电，应立即断开有关电源，使触电者在脱离电源后立即在现场就地抢救。在发现触电者呼吸、心跳停止时，立即进行心肺复苏急救，同时联系医疗机构抢救；

(2)触电者未脱离电源前，抢救人员不准直接用手触及伤员，在脱离电源的过程中，救护人员要注意保护自己；

(3)如果触电者处于高处，为防止解脱电源后自高处坠落应采取防范措施；

(4)如果触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具（戴绝缘手套、穿绝缘鞋、并使用绝缘棒）解脱触电者，救护人员在抢救过程中注意保持自身与周围带电体保持安全距离；

(5)根据触电者受伤程度，决定采取合适的救治方法，同时向当地的120急救中心求救，并派人等侯在交叉路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，现场人员应及时组织现场抢救；

(6)触电伤员的呼吸和心跳均已停止时，应立即按心肺复苏法中支持生命的三项基本措施进行抢救。三项基本措施包括通畅气道、口对口（鼻）人工呼吸、胸外按压（人工循环）；

(7)在接到事故现场有关人员报告后，在现场的应急处理领导小组成员立即奔赴事故现场组织抢救，采取积极措施保护伤员生命，减少伤情，减轻痛苦，并根据伤情需要迅速联系医院救治。同时做好现场保护工作。

- 高处坠落

5.3.1 风险分析：现场工作的高处作业包括临边、洞口、攀登、悬空、操作平台等项作业。高处作业中由于重力、势能差可能引起的坠落，造成伤亡事故。

5.3.2 安全措施：安全带高挂低用；禁止拆除防护措施；检查脚手架是否牢固，尤其是竹跳板是否绑扎牢固；孔洞用盖板封住或围栏围住等。

5.3.3 应急措施

(1)紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护伤员，减少痛苦，并根据受伤程度进行救护；

(2)应配备急救箱等有效急救药品；

(3)出血必须先止血；

(4)骨折急救，肢体骨折可用夹板或木棍、竹杆等将断骨上、下方关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化；疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙士袋（或其它替代物）旋转到颈部两侧至颈部固定不动，以免引起截瘫；

(5)颅脑外伤，应使伤员采取平卧位，保持气管通畅，若有呕吐，扶好头部，和身体同时侧转防窒息；耳鼻有液体流出时，不要用棉花堵塞，只可轻轻拭去，以利降低颅内压力；颅脑外伤，病情复杂多变，禁止给予饮食，应立送医院诊治；

(6)立即将事故情况按照程序向上报告。

- 物体打击

5.4.1 风险分析

作业中使用的物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，如落物、滚石、锤击、碎裂、砸伤等造成的伤害。

5.4.2 安全措施

必须带好安全帽；严禁上下交叉作业；架子由专业人员搭设；禁止随意抛物；工具摆放到安全

位置等。

5.4.3 应急措施

(1)立即开展受伤害者的救援工作；

(2)检查事故现场，消除隐患，疏散无关人员，防止事故后续发生；

(3)设立警戒线，保护事故现场，若为抢救受伤害者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志；

(4)立即报告；

(5)设立警戒区,组织疏散现场人员，并清查有无人员留在事故区内。

- 机械伤害

5.5.1 风险分析

主要机械设备有电动工具，易发生直接与人体接触，造成伤害。

5.5.2 安全措施

工作前必须切断设备电源/气源；正确操作机械设备；使用电动工具时应先检查砂轮有无裂纹及

其他不良情况。打磨时，必须佩戴防护眼镜和绝缘手套，且将角磨机电源线放置在身后，防止将电源线打断，造成触电。突然停电必须先立即切断电源，再去查看电源情况，电气工具的电源线不准接触热体，不要放在湿地上。更换保险丝时应断开电源。

5.5.3 应急措施

(1)对现场伤员的救治按照先救命后治伤、先重伤后轻伤、先复苏后固定、先止血后包扎、先救治后搬运的原则。

(2)按照先重后轻、安全快速的原则将分类紧急救治后的伤员向就近有能力的医院转送，避免危重伤员多次转院。

(3)接受服务电厂安全管理部门的指导，做好抢险救援工作。

- 中毒和窒息

5.6.1 风险分析

进入密闭空间，因通风不畅或有毒有害气体浓度超标。

5.6.2 安全措施

加强作业人员安全培训教育，提高安全意识和自我保护能力；严格执行基础施工安全规定，切实做好通风、检测等工作，并由专人负责管理；配备必要的救护用具，制定可靠有效的救护措施，并有专人实施作业监护；有毒有害气体浓度超标时，立即撤离所有作业人员。

5.6.3 应急措施

(1)配戴防护用具抢救受伤害者；

(2)设立警戒线，疏散无关人员；

(3)利用送风设备送风，确保有毒有害气体浓度尽快降低，防止事故再次发生；

(4)立即报告。

编制：吴德广

审核：吴靖